SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa Inwestycji:

Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Pałacu Potockich 
w Zespole Pałacowo-Parkowym przy ul. Lubelskiej 63 w Międzyrzecu Podlaskim

Adres Inwestycji:

Pałac Potockich w Zespole Pałacowo-Parkowym,

ul. Lubelska 63, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Inwestor:

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

Adres Inwestora:

ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z modernizacją odprowadzenia wód deszczowych z dachów poprzez wymianę rynien i rur spustowych, oraz prac towarzyszących związanych z oczyszczeniem, zabezpieczeniem i uzupełnieniem ubytków gzymsu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Pałacu Potockich w Zespole Pałacowo-Parkowym przy ul. Lubelskiej 63 w Międzyrzecu Podlaskim”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze i wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Dane konstrukcyjno-materiałowe

1.3.1 Charakterystyka budynku objętego zadaniem inwestycyjnym pn. „Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Pałacu Potockich w Zespole Pałacowo-Parkowym przy ul. Lubelskiej 63 w Międzyrzecu Podlaskim”:

Długość rur spustowych 		– 2x6 m, 2x9 m. 5x10 m, 2x12 m

Suma długości rur spustowych 	– 104 mb

Suma długości rynien 		– 216,8 mb

1.3.2 Dane techniczno-materiałowe:

– rynny z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, Ø 150 mm, kolor: naturalny kolor blachy ocynkowanej

– rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, Ø 120 mm, kolor: naturalny kolor blachy ocynkowanej

1.4 Zakres robót opisanych Specyfikacją Techniczną obejmuje w kolejności:

- Wykonanie rusztowania

- Demontaż istniejących rynien i rur spustowych

- Montaż rynien i rur spustowych

- Wykonanie pasa nadrynnowego

- Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu robót.

1.5 Szczegółowy opis robót.

Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych – rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm Ø 150 mm i rury spustowe Ø 120 mm. Spadki nie powinny być mniejsze niż 1,5%. Łączenie rynien na złączach poziomych powinno wynosić 40 mm lutowanych na całej długości złącz, mocowanie do uchwytów w rozstawie nie większym jak 50 cm. Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10 mm względem jej wewnętrznego brzegu. Mocowanie do ścian rur spustowych w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach i przed kolankami i rewizjami, 0. Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20 mm na 10 m dł.

1.6 Zabezpieczenie robót

1.Roboty związane z wymianą rynien i ziemne należy wykonywać pod ścisłym nadzorem.

2.0. MATERIAŁY PODSTAWOWE

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeżeli wykonawca przewiduje zastosowania innych rodzajów materiałów niż przewidziane w przedmiarze robót musi uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego.

2.1.Składowanie materiałów na placu budowy

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo.

Cement materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w magazynie zamkniętym.

Kruszywa tj. piasek do zapraw i inne należy składować w pryzmach.

2.1.3.Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka robót.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.1.4 Materiały uszczelniające i renowacyjne.

Materiały składować najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz budynku, zabezpieczonym przed ewentualnym zalaniem podczas prowadzonych robót.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez przedstawiciela Zamawiającego.

3.0. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. Na żądanie przedstawiciela Zamawiającego wykonawca udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do używania, tam gdzie jest to wymagane.

4.0 TRANSPORT

Transport i składowanie rur i rynien musi być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i rynny nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby je uszkodzić. Rury i rynny w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur i rynien w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymogami SST. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeżeli będzie wymagać tego przedstawiciel Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w tej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i stosowanych materiałów. Kontrola jakości będzie obejmowała: twierdzenie zgodności wykonania z przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną, odchylenia osi rur spustowych i odchylenia spadku.

7.0 OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiaru budowy rynien, rur spustowych są:

1m/mb – dla układanych rynien i rur spustowych

8.0 ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót zanikających i będzie dokonany w czasie umożliwiającym ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa podana w zawartej umowie

.